ATELIERS SCIENTIFIQUES 2009/2010

SCIENCES ET MESURES

- INTRODUCTION :

La métrologie (science de la mesure) est une science pluridisciplinaire. La liaison entre Sciences et Mathématiques est évidente. A l’école, mesurer c’est avant tout se donner les moyens de s’approcher au plus près de la grandeur mesurée.

Mesurer, c’est comparer une grandeur avec une quantité appelée unité ; cette comparaison admet donc une certaine imprécision. La notion d’encadrement, d’ordre de grandeur, prend dans ces activités tout son sens. On peut distinguer, bien que les parallèles soient évidents, des mesures purement « mathématiques » et des mesures plus spécifiques aux contenus scientifiques. Le tableau ci-dessous en reprend les contenus. Les données en italiques correspondent à des notions hors programmes mais dont l’étude peut correspondre à des projets spécifiques.

| MESURES « Mathématiques » | MESURES « Scientifiques » |
| --- | --- |
| Longueurs | Volumes |
| Masses | « Directions » : horizontale, verticale |
| Contenances | Températures |
| Durées | « Météorologie » : vitesses, pression, hygrométrie |
| Aires | Mesures électriques : tension, intensité, résistance… |
| Angles | Mesures sonores : intensité, fréquence… |

Ce domaine prend tout son sens lorsqu’on l’aborde de manière transversale. Les mathématiques, les sciences, la technologie, l’histoire, la géographie et bien évidemment l’E.P.S. permettent une réelle appropriation de la notion de mesure. La volonté de construction du savoir prend ici tout son sens. Il est primordial que nos élèves manipulent pour appréhender concrètement ces notions et ainsi passer plus aisément aux activités purement mathématiques (et abstraites) qui s’y rattachent.

- COMPETENCES :

| Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| --- | --- | --- |
| L’enfant doit pouvoir : - Commencer à comparer des grandeurs continues, longueur, masse et contenances. - Utiliser une mesure de référence existante ou retenue arbitrairement. | L’enfant doit être capable : - D’utiliser le calendrier et la montre digitale ou à aiguilles pour repérer des moments et calculer quelques durées. - De se servir de la règle graduée en centimètres. - De connaître les unités usuelles du système métrique pour les longueurs, mètre et centimètres et pour les masses (gramme et kilogramme). | L’enfant doit être capable de : - Effectuer des calculs simples (longueur, masse et durées) - Utiliser des instruments de mesures usuels, connaître les unités et les liens entre elles. - Donner un ordre de grandeur et utiliser une unité appropriée dans des situations familières. - Maîtriser la notion d’aire et connaître les unités usuelles (cm² m²). -Mesurer un volume en litre. - Calculer des périmètres (carré, rectangle et cercle). - Calculer l’aire d’un carré et d’un rectangle. - Utiliser un formulaire. |

GRANDEURS ET MESURES : Quelques repères du Cycle 3*

32. Estimer la longueur d'un objet physique ou géométrique (Ex 1 m = grand pas, 2 m =longueur du tableau…)

32. Vérifier en utilisant des instruments (double dm, mètre à ruban, mètre de couturière, décamètre…) pour mesurer la longueur d'objets physiques ou géométriques.

32. Choisir l'unité appropriée pour exprimer le résultat d'un mesurage.

32. L'unité (ou les unités) étant imposée(s), exprimer le résultat d'un mesurage : - par un nombre. - par un encadrement (incertitude de la mesure).

32. Indiquer une mesure de longueur par excès, par défaut.

32. Construire un objet dont les mesures sont données : - par un objet de référence; - par une mesure donnée : entière, fractionnaire, décimale (en liaison avec la connaissance des nombres).

32. Connaître les unités légales : le mètre, ses multiples et ses sous-multiples.

32. Connaître les relations entre les unités les plus utilisées (EX : 1 m=100 cm; 1 cm=10 mm; 1 km =1 000 m).

32. Utiliser le calcul pour obtenir la mesure de différentes longueurs (ligne brisée, partage de segments, longueur moyenne d'un pas…)

32. Effectuer des calculs simples sur les longueurs, en tenant compte des relations entre les diverses unités correspondant à une même longueur.

32. Calculer le périmètre d'un polygone (additivité de la mesure des longueurs) NB Le calcul du périmètre d’un cercle par formule est hors-programme mais l’expérimentation permet de calculer ces grandeurs.

* N. BABIN « Programmes, instructions, conseils » Hachette

- REMARQUES PREALABLES :

- Historique de la métrologie : les unités étaient différentes selon les lieux, la nature des objets mesurés… La Révolution met en place le système métrique adopté en 1799. Les unités sont identiques pour tout le territoire ce qui permet une réelle cohérence. La course à la précision est une nécessité face aux progrès scientifiques. On atteint actuellement une précision de l’ordre du dix millionième.

- Les unités de longueurs :

- le mètre (m) :

En 1799, dix millionième partie du quart de la longueur du méridien. Actuellement, longueur du trajet parcourue dans le vide par la lumière pendant 1/299 793 458 seconde.

- Multiples et sous-multiples, valeur des préfixes :

| Km | Hm | dam | m | dm | cm | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilo →10 3 | Hecto→ 10 2 | Déca→ 10 1 |  | Déci →10-1 | Centi→ 10 -2 | Milli→ 10-3 |

- Unités de longueurs spécifiques :

→ Le mille marin international : 1852 m

Attention le mille terrestre est différent 1609 m

→ Le pied 0,3048 m utilisé essentiellement pour des altitudes (aviation)

→ Les unités anglo-saxonnes :

Le pouce (inch) 25,4 mm

Le pied (foot) 0,3048 m vaut 12 pouces.

Le yard 0,9144 m vaut 3 pieds.

La brasse (fathom) 1,8288 m soit 2 yards.

Le mille marin britannique (nautical mile) 1853,18 m soit 6080 pieds.

- EXEMPLES D’ACTIVITES REALISABLES :

Le descriptif ci-dessous ne peut être exhaustif. J’ai essayé de cibler quelques exemples d’activités selon les objectifs visés.

- Appréhender la notion d’encadrement d’une mesure de longueur

Consigne : Vous avez à mesurer la longueur du couloir de l’école. Vous avez à votre disposition plusieurs outils. Notez le résultat obtenu avec chaque outil.

Matériel : Mètremaster, mètre ruban, double-décimètre, règle à tableau 1 m, décamètre, réglet métallique 50 cm, mètre de couturière, ficelle de longueur quelconque…

Résultats attendus :

- Plus le nombre de mesures est élevé, plus importante est la marge d’erreur.

- La ficelle donne un encadrement entre… et …. fois la longueur.

- Certains instruments sont spécifiques.

- Saisir l’importance de la perpendicularité dans les mesures de longueur

Consigne : Chaque groupe doit tracer un terrain rectangulaire de 15 m de longueur et 10 de largeur. Les terrains tracés, un groupe va vérifier les terrains obtenus. (Ce repérage se fait sur un sol vierge de tout repère : asphalte, pelouse…).

Matériel par groupe : 4 plots, règle à tableau

Résultat attendu : le tracé s’apparente à une ligne brisée et n’est donc pas précis.

Variantes : Selon les solutions et les constats proposés par les élèves, on peut proposer du matériel permettant une meilleure précision : niveau laser (attention les yeux…), bobine de ficelle, cordeau à tracer, équerre à tableau, décamètres…

- Approcher les spécificités des instruments :

Consigne : Vous avez à votre disposition du matériel pour effectuer les mesures ci-dessous. Notez vos résultats et vos constats sur votre cahier d’expérience.

Matériel : très divers, se préparer à d’autres demandes de matériel : ficelle…

Mesures demandées :

a) Tour d’une roue de vélo ou d’un arbre (→ circonférence (mètre ruban, ficelle…)

b) Diamètres de boules de Styropor (( pied à coulisse…)

c) Hauteur sol/plafond (( fil à plomb, règle à tableau…)

d) Distance Rouen/Paris (→ notion d’échelle ( présenter des cartes d’échelles différentes, globe, planisphère, index des distances de ville à ville…)

e) Hauteur d’un arbre : croix de bûcheron (cf doc joint crpal.free.fr)

- Autres mesures de longueur : profondeur, hauteur, largeur, altitude…

Les mesures les plus usuelles concernent le plan horizontal. Etendre les mesures au plan vertical permet aux élèves de percevoir les autres aspects de la longueur et préparer ainsi implicitement les mesures d’aires et de volumes.

(Longueur : 1 dimension à mesurer m (1) ; Aires : 2 dimensions à mesurer m 2 ; Volumes : 3 dimensions à mesurer m 3)

Matériel : Malle mesures dont cloche à vide et baromètre, altimètre

Mesures demandées :

- Hauteur de la classe

- Profondeur de la piscine

- Epaisseur du manteau neigeux…

d) 	Hauteur d’un arbre : croix de bûcheron (cf doc joint crpal.free.fr)

- Remarques diverses, autres pistes pédagogiques :

- La notion d’échelle : plan à tracer, terrain à matérialiser d’après un plan.

- Verticale, horizontale : voir Module AS 3 (2004/2005). La malle mesures dispose d’un niveau à bulle, d’un niveau laser, d’un cordeau à tracer et d’un fil à plomb. Penser également aux situations problèmes complexes :

Ex : Comment tracer une grande  ligne horizontale à partir d’un sol incliné ? (Vases communicants, le niveau à eau)

- Les niveaux d’apprentissage de la mesure : comparer des longueurs (Plus, moins, « à peu près » autant),  mesurer un segment, tracer un segment, choisir une unité adaptée, accepter (et comprendre) la notion d’incertitude de la mesure, évaluer une longueur et vérifier son estimation, appréhender la notion d’échelle…

- Mettre en relation les mesures de durée et de longueur : notion de vitesse.

ACTIVITES MESURES FETE DE LA SCIENCE

| Nom | Prénom | Classe |
| --- | --- | --- |
| Ecole |  |  |

Question 1 : Plus lourd ou plus léger ? Matériel utilisé : Balance Lego + pièces; Balance Roberval + masses marquées, pâte à modeler, objets divers

Démarche : Utilisation libre du matériel

Variantes :

Comparer la même pièce Lego sur la balance mais modifier la distance à l’axe (équilibre et centre de gravité)

Fabriquer un objet ayant une masse donnée : pâte à modeler + masse marquée (< 100 g)

Question 2 : Horizontale et verticale Matériel utilisé : Fil à plomb, récipients témoins avec eau colorée, niveau à bulle, équerres, entonnoirs avec tuyau, aquarium, feuille de papier, plume....

Démarche : Utilisation libre du matériel

Variantes :

Verticale ou pas ? Faire tomber des objets différents (bille, plume, feuille...) le long d’un fil à plomb.

Horizontale ou pas ? Boîtiers hermétiques avec eau colorée. Modifier l’inclinaison des boîtiers et observer la surface du liquide.

Verticale et horizontale : Equerre, aquarium, fil à plomb. Découvrir que ces 2 directions sont perpendiculaires.

Horizontale et vases communicants : entonnoirs ou bouteilles reliées par un tuyau souple, niveau à bulle.

Question 3 : Fabriquer un objet de mesure de durée. Matériel utilisé : Chronomètre, sablier universel, sable

Consigne : Doser la quantité de sable nécessaire pour une durée de 1 minute.

Question 4 : Approcher la notion de densité.

Matériel utilisé : Récipients hermétiques contenant différents liquides, objets de nature différente mais de volume identique

Consigne 1 : Ces récipients sont identiques. Ils contiennent des liquides différents mais leur quantité est identique. Classe-les du plus léger au plus lourd.

| SIROP | EAU | VINAIGRE | HUILE |
| --- | --- | --- | --- |

Consigne 2 : Ces objets ont la même forme, la même taille. Il y 5 objets dont voici les noms : bois, plastique (gris), aluminium (brillant), cuivre (doré) et acier (gris foncé). Classe-les du plus léger au plus lourd, d’abord “ à la main ”, puis vérifie avec la balance.

|  | ACIER | ALUMINIUM | PLASTIQUE | BOIS | CUIVRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A LA MAIN |  |  |  |  |  |
| AVEC LA BALANCE |  |  |  |  |  |

ATELIER MESURES CYCLE 3

| Nom | Prénom | Classe |
| --- | --- | --- |
| Ecole |  |  |

Question 1 : Approcher la notion de densité, de volume et de masse.

Matériel utilisé : Récipients hermétiques contenant différents liquides, objets de nature différente mais de volume identique, objets de nature différente mais de masse identique, pâte à modeler.

Consigne 1 : Ces récipients sont identiques. Ils contiennent des liquides différents mais la quantité est identique.

Pèse-la masse de chaque type de liquide avec la balance.

| RECIPIENT VIDE | SIROP | EAU | VINAIGRE | HUILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consigne 2 : Ces objets ont la même forme, la même taille. Il y 5 objets dont voici les noms : bois, plastique (gris), aluminium (brillant), laiton (doré) et acier (gris foncé). Indique la masse de chaque pièce dans le tableau ci-dessous.

|  | ACIER | ALUMINIUM | PLASTIQUE | BOIS | LAITON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASSE |  |  |  |  |  |

Consigne 3 : Ces objets ont la même masse mais leur volume (taille) est différent. Vérifie que la masse est identique; puis mesure la hauteur de chaque objet.

|  | ACIER | ALUMINIUM | PLASTIQUE | BOIS | LAITON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASSE |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR |  |  |  |  |  |

Que peux-tu conclure ? .....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Consigne 3 : Avec de la pâte à modeler, fabrique un cylindre ayant la même masse. Quelle est sa hauteur ? Où placerait-on la pâte à modeler dans le tableau ci-dessus ?

Question 2 : Comment mesurer un volume à l’aide de l’eau ?

Matériel utilisé : Objets de nature différente mais de masse identique, cylindre de pâte à modeler, récipient à double paroi.

Consigne : Avec les objets utilisés ci-dessus, plonge chacun d’entre eux et indique leur mesure de volume dans le tableau ci-dessous.

|  | LAITON | PLASTIQUE | PATE | ACIER | ALUMINIUM | BOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLUME |  |  |  |  |  |  |

Question 3 : Un objet est-il plus lourd dans l’air que dans l’eau ?

Matériel utilisé : Masses marquées avec anneau, récipient à double paroi, dynamomètres divers

Consigne : Tu connais la masse indiquée sur les poids, plonge-les dans l’eau et note tes observations.

| Masses dans l’air | 20 g | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1000 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids dans l’eau |  |  |  |  |  |  |
| Différence |  |  |  |  |  |  |

Autres expériences possibles :

- Relation entre forme et volume

Matériel : eau (colorée si possible), éprouvettes graduées et set d’équivalence de volume (Celda réf 48 201) comprenant une sphère, une pyramide à base carrée, un cube, un cône et un cylindre

Consigne : Emplir à ras bord chaque volume. Noter la quantité d’eau pour chacun d’eux. Classer les quantités d’eau

- Mise en évidence du rôle de la surface (aire)

Matériel : eau colorée, éprouvettes graduées et set d’équivalence de volume (Celda réf 48 201) comprenant une sphère, une pyramide à base carrée, un cube, un cône et un cylindre, ficelle.

Consigne : Matérialiser une hauteur d’eau identique pour ces 5 formes. Emplir d’eau colorée jusqu’au niveau requis. Mesurer la quantité d’eau pour chacun d’eux. ( Petit « plus » : cela permet de vérifier l’acquisition de la notion d’horizontalité)

- Mise en évidence du principe d’Archimède

Matériel : cintre (à pantalon : c’est plus précis), aquarium, ficelle, masses marquées

Consigne : couper 2 longueurs identiques de ficelle. Y attacher 2 masses identiques et fixer le tout sur chacune des pinces du cintre. Plonger l’une des masses dans l’eau, l’autre étant « libre dans l’air ».

Variante : La poussée est mise en évidence. Pour la quantifier, on peut utiliser des dynamomètres.

N.B. Pour ces autres expériences, bien vérifier que la notion de masse nette est acquise.

On ne pèse pas les contenants (récipients)  mais les contenus (matière).

- Volume, masse et changements d’état :

Matériel : balance électronique, 3 bouteilles identiques 1,5 L, eau, éprouvettes

Consigne : Peser la masse à vide des bouteilles. Y verser 1 L dans chacune puis  boucher 2 des 3 bouteilles. Tracer au marqueur le niveau de surface. Mettre la bouteille débouchée sur un radiateur, la 2e au réfrigérateur, la 3e au freezer. Après 3 jours, observer le niveau d’eau, et peser chacune d’entre elle.

Variante : Comment obtenir un kilogramme de glace ?

- Mélanges et masses :

Matériel : balance électronique, sel fin, éprouvettes,

Consigne : Verser 100 g de sel fin dans un récipient. Vérifier la masse par pesée. Verser 1 L d’eau dans un récipient plat. Peser. Dissoudre le sel dans l’eau. Peser.

Variante : Peser la masse de sel après évaporation.

- DOCUMENTS et MATERIEL DISPONIBLES :

La malle mesures a été créée par le Groupe Sciences 76

( Mr Saulot IEN Chargé de Mission Sciences 76, Mr Michel Martin CPC Montivilliers et les Maîtres Ressources en Sciences 76).

Cette malle est disponible dans les circonscriptions et est donc, empruntable.

- Inventaire de la malle : (voir descriptif ci-dessous)

DESCRIPTIF DE MALLETTE

MESURES

| NOM |  | PRENOM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FONCTION |  | CYCLE |  |
| ECOLE |  | CIRCONSCRIPTION |  |
| EFFECTIF |  |  |  |

1. COMPOSITION DE LA MALLETTE

| DESCRIPTIF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Double mètre | Masses marquées | Cordeau à tracer | Récipient double compartiment |
| Décamètre | Volumes identiques | Fil à plomb | Lot de 1000 unicubes (1 g, 1 cm3) |
| Metremaster (mesures laser) | Dynamomètre 5 N | Rapporteur pour tableau | Sablier ajustable |
| Niveau laser | Dynamomètre 10 N | Pied à coulisse | Horloge élève |
| Niveau à bulle | Set d’équivalent de volumes | Balance à plateaux | Chronomètre avec boussole |

2. MATERIEL COMPLEMENTAIRE UTILISABLE… (Provenant des autres malles, du matériel « purement scolaire » ou des Centres Ressources):

Anémomètre, pluviomètre, thermomètre, hygromètre, baromètre, cadran solaire, stéthoscope,multimètre,ph-mètre électronique volumes gradués, série de 5 cylindres de masses égales, série de 5 cylindres de volumes identiques, lot de 7 éprouvettes graduées, béchers, cuvettes,dynamomètres, sonomètre, entonnoirs, gobelets divers, éprouvettes, balance mathématiques Celda, mètre à tableau, compas à tableau, papier 5x5mm, papier millimétré, double décimètre, pâte à modeler, tuyau souple, hélices en plastique, cloche à vide…

3. MATERIEL DE RECUPERATION  :

Bouteilles vides, récipients de diverses contenances, boîtes de pellicules photo, seringues, billes, fabrication de gabarits d’angles en cartoline, liquides divers (huile, vinaigre, alcool, sirop, eau…), matériaux divers : métaux, bois, plastique, polystyrène, coton, sable…, tableau de correspondance tailles et pointures…

4. COMPLEMENTS POSSIBLES :

toise, pèse-personne, balance de ménage, métronome, mètre de couturière, échelle Beaufort, papier PH, compte-fil gradué, curvimètre, compteur vélo, réglets métalliques, vés, baguier, fausse équerre, spiromètre, pèse-lettres, mètre pliant, masses < g, table des calories, échelle de Richter, table de gantiers, tableau d’opticien, podomètre…

N.B.  Le groupe Sciences IA 76 a réalisé une malle Mesures 2. Celle-ci est disponible dans les circonscriptions depuis avril 2007

- PISTES DE TRAVAIL DISPONIBLES :

Se référer aux documents du site Preste réalisé par Mr Gilles Cappe (Maître Ressources en Sciences de la région havraise)

http://www.ac-rouen.fr/premier_degré/presteia76/mallemes.htm

8 ateliers y sont décrits et concernent les thèmes suivants : comparaisons de volumes, de masses de longueurs, mesures de températures…

http://www.ac-rouen.fr/premier_degré/presteia76/fetescien.htm

Les ateliers scientifiques du Centre Ressource en Sciences de Canteleu sont disponibles. Vous pouvez vous les procurer : faire votre demande par courriel à l’adresse suivante :

christophe.lenouvel@ac-rouen.fr

Contenus spécifiques mesures :

2003/2004	AS3		Les mesures

2004/2005	AS 3		Un exemple de transdisciplinarité : horizontale, verticale

AS 7		Mesures de durées

AS 16		Technologie : construire une balance

2005/2006	AS 1		Les longueurs

AS 8		Masses et contenances

AS 15		Durées, températures et autres mesures

Christophe  LENOUVEL (christophe.lenouvel@ac-rouen.fr)	Maître Ressources en Sciences	Ecole Maupassant		76380 CANTELEU